## Slide 1: Um modelo matemático para organização de trabalho e manutenção de máquinas que executam trabalhos com deterioração interdependente
Professor: Gustavo Peixoto silva
Turma:22
Marcos Geraldo Braga Emiliano 19.1.4012
Vinícius Faria Barbosa 18.2.1233

## Slide 2: Máquinas que possuem alto nível de ocupação comumente apresentam problemas de desgaste que podem impactar severamente o seu desempenho. Nestes casos, atividades de manutenção podem ser planejadas para restaurar a produtividade máxima. Neste trabalho tratamos um problema de escalonamento de tarefas e manutenções em um conjunto de máquinas paralelas não correlatas em que se considera que o tempo de processamento cresce de acordo com um fator de deterioração que depende da máquina e da própria tarefa.
Problema de programação de máquinas (machine scheduling)

## Slide 3: Parâmetro
n #Número de trabalho independentes;
m #Número de máquinas;
J={1,2,..,n} #Conjunto de trabalhos independentes;
M={1,2,..,m} #Conjuto de máquinas paralelas não correlatas;
Pi j #Tempo de processamento do trabalho j ∈ J na maquina i ∈ M quando a máquina está totalmente operacional;
Ti #Tempo de manutenção da maquina i ∈ M;
δij #fator de atraso acumulado causado pela deterioração na máquina i ∈ M pouco antes do início da atividade no trabalho j ∈ J, >=1
Di j # Incremento de tempo causado pela deterioração da máquina i ∈ M após processar o trabalho j ∈ J, >=1;
H={1,2,..,|H|} # Set utilizado para definir a posição de uma atividade em uma máquina e não tem duração fixa;

## Slide 4: Desta forma
O tempo real de processamento do trabalho j ∈ J na maquina i ∈ M é pi jδi j ;
O atraso acumulado causado pela deterioração da maquina i ∈ M após o processamento do trabalho j ∈ J é igual a δi jdi j ;
O modelo é baseado em espaços de máquina que podem ser preenchidos com trabalho ou manutenção;
Pi jQi h # Tempo de processamento do trabalho j ∈ J na maquina i ∈ M na posição h ∈ H;

## Slide 5: Variáveis de decisão
Xi j h ={0,1}#1 se j ∈ J esta sendo executada no espaço h ∈ H da maquina i ∈ M, 0 caso contrario;
Si h ={0,1}#1 se uma manutenção esta sendo executada no espaço h ∈ H da maquina i ∈ M, 0 caso contrario.
Qi h # Registra o incremento de tempo causado pela deterioração atual da maquina i ∈ M no espaço h ∈ H, Qi h >=1, sendo 1 nenhum incremento;
CMAX # Variável “espremedora” indicando o valor do Makespan, tempo de execução dos trabalhos;
Ai j h # Variável forçada a ter valor no mínimo igual a Pi jQi h quando o trabalho j ∈ J e alocado para o espaço h ∈ H na maquina i ∈ M, 0 caso contrario;

## Slide 6: Função Objetivo
Min CMAX ; #esse é o “espremedor”

## Slide 7: Restrições
SUM (j ∈ J){ Xi j h+Si h} <=1, ∀i ∈ M, h ∈ H;#Determina que cada espaço só acomode um trabalho único, ou manutenção, ou ficar vazio;
SUM(i ∈ M){ SUM(h ∈ H){xi j h}}=1, ∀j ∈ J;#Determina que cada trabalho deve ser designado para um espaço de uma maquina;
Ai j h<= Mia*xi j h, ∀i ∈ M, j ∈ J, h ∈ H;
Ai j h>=Pi jQi h - Mia (1-Xi j h), ∀i ∈ M, j ∈ J, h ∈ H;
#As duas anteriores são utilizadas para definir o tempo atual de processamento de um trabalho j ∈ J no espaço h ∈ H da maquina m, com Mia=SUM(j ∈ J){pi j} como uma constante suficientemente grande, para toda maquina i ∈ M, desta forma fixando o valor de ai j h sempre que xi j h =1;
SUM(j ∈ J){SUM(h ∈ H){ai j}}+SUM(h ∈ H)tisi h-CMAX<=0, ∀i ∈ M;#Usado para calcular o tempo de Produção, o Makespan;

## Slide 8: Restrições
Qi h>=di jqi h-1- Mib (si h-1+ 1-xi j h-1), ∀i ∈ M, j ∈ J, h ∈ H\{1};#É adotado a constante suficientemente grande Mib =PROD(j ∈ J) {di j}, para toda maquina i ∈ M, para calcular o incremento de tempo causado pela deterioração;
Qi 1=1, ∀i ∈ M;#Usada para impor performance máxima para todas as maquinas em seu primeiro processamento;
Xi j h, binary, ∀i ∈ M, j ∈ J, h ∈ H;#Garantia de domínio
Si h, binary, ∀i ∈ M, h ∈ H; #Garantia de domínio
Ai j h>=0, ∀i ∈ M, j ∈ J, h ∈ H; #Garantia de domínio
Qi h>=1, ∀i ∈ M, h ∈ H; #Garantia de domínio